# Objectif global : Créer des montages électronique avec Arduino

Objectif intermédiaire 1 : Comprendre l’électricité (Générateurs, consommateurs, conducteurs) Différencier les principaux composants. / Objectif intermédiaire 2 : Utiliser l’IDE Arduino pour créer du code exploitable par la carte. / Objectifs intermédiaire 3 : Réaliser et dépanner ses propres montages électroniques. / Créer de A à Z son propre montage

### Pré-requis :
* Savoir manipuler un ordinateur
* Le logiciel Arduino est installé sur votre ordinateur
* Le matériel et les composants à disposition
* Une documentation

# Attention :
# Ce tutoriel ne vous détaillera pas le fonctionnement complet d’Arduino et de l’électronique mais plutôt comment l'utiliser pour réaliser un projet.

## LA TENSION :
Démonstration en groupe

Alimentation stabilisée + ampoule à filament : Mesurer et faire varier la tension
Mesurer la tension USB, Pile

## LA RÉSISTANCE :
Démonstration en groupe

Alimentation stabilisée + ampoule à filament : Ajouter une résistance en série et en parallèle
Mesurer sa propre resistance

## LA PUISSANCE :
Démonstration en groupe

Alimentation stabilisée + ampoule à filament : 2 filaments de 2 puissance différente à une même tension
Constater l’intensité

## L’ INTENSITÉ :
Démonstration en groupe

Alimentation stabilisée + ampoule à filament : 2 filaments de 2 puissance différente à une même tension
Mesurer et calculer l’intensité
I = P/U = Théorie VS pratique
Lien indéfectible entre les 3 valeurs
Pourquoi I = U/R ne fonctionne pas ?

## Court Circuit :
En dehors du lab, création d’un CC avec batterie au plomb.

## La tension continue :
Tension à vide / en charge : Constater l’évolution de la tension

## La tension alternative :
Tension avec la dynamo, faire tourner à la main, puis avec la visseuse et mesurer.

## Les outils indispensable :
Multimètre
Alimentation stabilisée
Platine d’essai – BreadBoard
Plaque pastillée
Fils de liaisons
Outils de soudure
Pinces à dénuder

## Les outils non indispensable (dans un premier temps) :
Oscilloscope

## PROTECTION DU PORT USB
T out d'abord, il faut savoir que le port USB de votre ordinateur délivre une quantité limitée de courant électrique. En général un port USB peut fournir au maximum 500 mA en 5 V. Si vous souhaitez réaliser un montage qui nécessite plus de courant, il s'agira de prévoir une alimentation externe suffisamment puissante pour répondre à votre besoin.
## PROTECTION DE LA CARTE ARDUINO
Sachez que chacune des entrées/sorties de la carte ne peut pas délivrer plus de 20 mA. Cette quantité de courant est relativement faible mais permet, par exemple, de contrôler une diode électroluminescente DEL ou LED en anglais ainsi que des actionneurs de faible puissance tel qu'un piézoélectrique ou encore un petit servomoteur (voir « Circuit de commande »).

## Protection des entrées numériques
Comme leur configuration dépend du programme résident dans la carte Arduino, ce que l'on considère dans un montage comme des entrées numériques peuvent accidentellement être configurées en sortie (avec la commande pinMode) et réglées à 0 V (LOW). Dans ce cas, si cette « entrée » reçoit du 5 V, il se produira un court-circuit qui risque d'endommager partiellement ou intégralement la carte. Pour éviter ce genre de mésaventure, lorsqu'on câble une entrée numérique, il est prudent d'y ajouter une résistance de 100 Ω en serie qui limite le courant en cas de fausse manœuvre.
## PROTECTION DES COMPOSANTS
Chaque composant possède ses propres conventions d'utilisation. Par exemple, il existe des composants qui possèdent un sens de branchement à respecter. L'on dit que ces composants sont polarisés. C'est le cas des LEDs, de certains condensateurs, des diodes, etc. La plupart des composants ne peuvent pas fonctionner seuls, par exemple une LED a besoin d’une résistance appropriée pour ne pas s'user ou « brûler ». Cette résistance permet de limiter le courant qui traverse la LED. Le courant supprimé est alors dissipé en chaleur par la résistance (voir « Loi d'Ohm » dans le chapitre « Bases de l'électronique »).

## Les fonctions vues lors des TP

- Setup
- Loop
- PinMode
- DigitalWrite
- DigitalRead
- AnalogRead
- AnalogWrite
- For
- If, Then, Else
- Delay
- Map

## Les TP (travaux pratiques)
Avec en vert les notions abordées
- Blink Led interne DEMO
- Debug + printLN (Notion de debug)
- Blink Led Externe (Setup, loop, delay, PinMode, DigitalWrite)
- Blink x 2 =Alternance de 2 leds (mise en pratique le temps que tout le monde arrive au même niveau)
- Potentiomètre + vitesse du blink (AnalogRead, Map)
- Potentiomètre + servo (AnalogWrite)
- Bouton + led (if, DigitalRead)
- Bouton + Antirebond (constante + principe anti rebond)
- Bouton + Led qui clignote 3 fois (For)
- Tone (sans lib) = Créer un son sans mélodie (clignotement rapide et vitesse du µcontrôleur)
- Tone + bouton (avec lib tone pour créer une sonnette d’entrée fun)
- Serial (moniteur série et traceur série)